AVALIAÇÃO DA GESTÃO, CLASSIFICAÇÃO E QUANTIFICAÇÃO DOS RESÍDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL NO MUNICÍPIO DE JOAÇABA/SC

SCHEILA LOCKSTEIN1, GISLAINE LUVIZÃO2, SANDILEIA RECALCATTI3 e FABIANO ALEXANDRE NIENO4

1MSc. em Ciência e Biotecnologia, Profa. Unoesc, Joaçaba-SC, scheila.lockstein@unoesc.edu.br;

2Dra. em Engenharia Civil, Profa. Unoesc, Joaçaba-SC, gislaine.luvizao@unoesc.edu.br;

3 MSc. em Engenharia Civil, UTFPR, Curutiba-PR, sandileiarecalcatti@yahoo.com.br;

4 Dr. em Engenharia Civil, Prof. Unoesc, Joaçaba-SC, fabiano.nienov@unoesc.edu.br;

Apresentado no

Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC

15 a 17 de setembro de 2021

RESUMO: A indústria da construção civil é uma potencial geradora de resíduos, e essa geração torna-se cada vez mais preocupante, devido aos impactos ambientais negativos causados por estes resíduos. Em virtude disso, o objetivo deste trabalho é classificar e quantificar os resíduos sólidos gerados em obras de residências unifamiliares no município de Joaçaba/SC, a fim de que os dados possam servir de subsídios para a elaboração de planos de gerenciamento, tanto para construtoras e profissionais da área como para o próprio município. A metodologia adotada baseou-se na realização de visitas frequentes aos canteiros de obra, onde os resíduos gerados em cada etapa acompanhada foram quantificados por amostragem, sendo extrapolados para a quantidade total de cada serviço no total da obra, e por fim, relacionados com a área construída. O resultado obtido para a taxa de geração dos RCC estudados foi de 18,31 kg/m². Verificou-se que 90% dos resíduos gerados são de Classe A e 10% de Classe B. Além disso, as obras não possuem gestão de resíduos como exigem as legislações, o que dificulta a diminuição da geração e o destino final ambientalmente adequado.

PALAVRAS-CHAVE: Resíduos de construção. Quantificação.

EVALUATION OF THE MANAGEMENT, CLASSIFICATION AND QUANTIFICATION OF CIVIL CONSTRUCTION WASTE IN THE MUNICIPALITY OF JOAÇABA/SC

ABSTRACT: The construction industry is a potential waste generator, and this generation is becoming increasingly worrying due to the negative environmental impacts caused by these wastes. As a result, the objective of this work is to classify and quantify the solid waste generated in works of single-family residences in the municipality of Joaçaba/SC, so that the data can serve as subsidies for the elaboration of management plans, both for builders and professionals in the area as well as for the municipality itself. The methodology adopted was based on carrying out frequent visits to the construction sites, where the waste generated in each stage followed up was quantified by sampling, being extrapolated to the total amount of each service in the total work, and finally, related to the building area.The result obtained for the generation rate of the studied RCC was 18.31 kg/m². It was found that 90% of the waste generated is Class A and 10% Class B. In addition, the works do not have waste management as required by law, which makes it difficult to reduce generation and achieve an environmentally appropriate final destination.

KEYWORDS: Construction waste. Quantification.

INTRODUÇÃO

Conforme Nagalli (2014), a construção civil, da forma em que é conduzida hoje, mostra-se como uma potencial geradora de resíduos. O Brasil é um país onde a maioria dos processos construtivos são manuais e a execução dos serviços ocorre geralmente no canteiro de obras. Com isso, os resíduos gerados, além de degradarem o meio ambiente, causam problemas logísticos e prejuízos financeiros.

De acordo com a Associação Brasileira de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (ABRELPE, 2019) o total coletado no país em 2018, desse tipo de resíduo, foi 122.012 toneladas por dia, um pequeno recuo desde 2017. A queda registrada em todas as regiões, foi maior no Centro-Oeste (2,35%), exatamente onde o volume por habitante é maior (0,824 kg/dia).

Na região Sul do país, foram coletadas 16.246 toneladas por dia de resíduos de construção e demolição em 2018. Vale a pena ressaltar que essa quantidade é o total coletado pelos municípios, pois como os geradores são responsáveis pelo gerenciamento desse tipo de resíduo, os valores representam em sua maioria o que foi descartado em vias e logradouros públicos (ABRELPE, 2019).

No município de Joaçaba/SC, conforme consta na Resolução nº 307 (CONAMA, 2002), o gerador é o responsável pela gestão dos resíduos provenientes de suas obras, portanto, não existem dados precisos de coleta desse resíduo, uma vez que grande parte das obras e empreendimentos não possuem Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos de Construção Civil (PGRCC).

MATERIAIS E MÉTODOS

A área de estudo foi o município de Joaçaba, localizado no meio oeste catarinense. Conforme o último Censo (2010) a população era de 27.020 pessoas, contudo, a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é de 30.118 pessoas para o ano de 2019.

Inicialmente contatou-se construtoras e profissionais liberais da engenharia no município, com a finalidade de aplicar um questionário para identificar questões como, existência de planos de gestão de resíduos nas obras e quais as etapas construtivas que mais geram resíduos, ao ver do profissional.

A fim de quantificar os resíduos sólidos gerados em obras de construção civil, foram selecionadas 8 residências unifamiliares com sistema de construção convencional, ou seja, estrutura em concreto armado e vedação com blocos cerâmicos.

Nas obras selecionadas foi possível caracterizar e quantificar os resíduos gerados nas etapas que foram descritas pelos profissionais no questionário aplicado. Os serviços acompanhados em cada obra foram: forma (obras A e G), alvenaria (obras A, E e F) e revestimento argamassado (obras B, C, D e E).

A metodologia consistiu basicamente na medição da área das amostras de cada serviço e, consequentemente, na pesagem dos resíduos gerados, com preenchimento de um check-list e registros fotográficos.

Para medir as amostras e resíduos gerados, utilizou-se trena metálica e uma balança digital com capacidade para até 50 kg. Além destes materiais, foram utilizadas lonas, bem como sacolas plásticas para acondicionar os resíduos para a pesagem.

A metodologia de quantificação deste serviço atribuiu-se a formas de madeira serrada, tipo Pinnus Eliotti, de 2ª categoria, em sua maioria. A aplicação dos procedimentos de coleta e aferição das amostras in loco, teve a seguinte sequência: (a) caracterização visual da madeira; (b) quantificação de material desperdiçado durante a execução da amostra do serviço (pesagem em quilogramas); (c) quantificação da amostra do serviço executado: área da amostra em m²; (d) quantificação do material desperdiçado na desforma da amostra em kg; (e) determinação da geração de resíduo da amostra: foi aferida com os dados obtidos nas etapas anteriores (soma do peso do material desperdiçado durante a execução da amostra do serviço e do peso do material de desforma).

As quantidades de materiais foram aferidas no projeto estrutural, obtendo-se a área total das formas em m². Durante o procedimento de coleta obteve-se a geração de resíduo da amostra em kg para uma quantidade de serviço executado da amostra em m². Na quantificação em projeto, obteve-se a quantidade total do serviço forma em m². Aplicando regra de três, determinou-se o peso total de resíduos de madeira para o projeto em kg.

De modo a aferir a quantidade de resíduos gerados no serviço de alvenaria, apresenta-se a metodologia de quantificação de cada um dos materiais envolvidos na execução do serviço, sendo eles, bloco cerâmico e argamassa de assentamento. Para este serviço, quantificaram-se três amostragens de duas situações distintas: a) paredes com aberturas (portas, janelas); b) paredes sem aberturas.

A quantificação dos resíduos referentes aos blocos cerâmicos seguiu as etapas: (a) caracterização do processo executivo, incluindo: identificação da posição de assentamento do bloco cerâmico, identificação das juntas de assentamento, verificação das dimensões do bloco cerâmico; (b) caracterização visual dos blocos cerâmicos; (c) quantificação do material desperdiçados por quebra durante o transporte para execução da amostra: pesagem em kg; (d) quantificação do material desperdiçado durante a execução da amostra: pesagem em kg, dos resíduos quebrados; (e) quantificação da amostra de serviço executada: área em m²; (f) determinação da geração de resíduo da amostra: soma do material desperdiçado por quebra durante o transporte para execução e do material desperdiçado durante a execução da amostra.

A quantificação dos resíduos referentes à argamassa de assentamento seguiu as etapas: (a) caracterização do processo executivo com: identificação da posição de assentamento do bloco cerâmico, identificação das juntas de assentamento, aferição da espessura média das juntas de assentamento, verificação das dimensões do bloco cerâmico; (b) quantificação de material desperdiçado durante o transporte pesado em kg; (c) quantificação de material desperdiçado durante a execução da amostra do serviço: para esta etapa da coleta, posicionou-se uma lona ou uma tábua sob o local onde foi executada a amostra, coletando este material que posteriormente, foi aferido em kg; (d) quantificação da amostra do serviço executado em m²; (e) quantificação de material que permanece no local onde foi transportado/acondicionado: realizada a aferição do peso em kg; (f) determinação da geração de resíduo da amostra: soma do peso da quantificação de material desperdiçado durante o transporte para execução da amostra do serviço, da quantificação de material desperdiçado durante a execução da amostra e da quantificação de material que permaneceu no local onde foi transportado/acondicionado.

As quantidades de materiais foram obtidas por meio de quantificação em projeto arquitetônico, contemplando a área total de paredes em alvenaria. Os critérios de quantificação para paredes com e sem aberturas foram respeitados.

A geração de resíduos foi obtida na medição em kg, para uma amostra aferida em m², e a quantificação em projeto o serviço alvenaria foi obtido em m², aplicando regra de três, determinou-se a geração total de resíduos de bloco cerâmico em kg.

Na argamassa de assentamento foi determinada a geração de resíduo da amostra em kg, para uma amostra de alvenaria executada em m², e na quantificação em projeto o serviço alvenaria foi obtido em m², aplicando-se regra de três, determina-se a geração total de resíduos de argamassa de assentamento em kg para o projeto.

Para a aferição da quantidade de resíduos gerados no serviço de emboço camada única, apresenta-se a metodologia de quantificação da argamassa. Para este serviço, quantificaram-se três amostragens de duas situações distintas: Paredes com aberturas (portas e janelas) e paredes sem aberturas. Aplicou-se os procedimentos de coleta e aferição das amostras in loco com a seguinte sequência: (a) quantificação de material desperdiçado durante o transporte para execução da amostra do serviço: pesado em kg; (b) quantificação de material desperdiçado durante a execução da amostra do serviço:. a coleta de material ocorreu em dois momentos: antes do início de execução do serviço posicionou-se uma lona para a coleta do material, após o lançamento da argamassa o material que ficou depositado na lona, foi coletado em recipiente único e com a utilização de balança identificou-se o peso em kg do material. Esta mesma prática ocorreu com a etapa de sarrafeamento, a soma dos pesos em kg, tratou-se da quantidade de material desperdiçado durante a execução da amostra; (c) quantificação da amostra do serviço executado: quantificação em m²; (d) quantificação de material que permanece no local onde foi transportado/acondicionado: realizado a aferição do peso em kg; (e) determinação da geração de resíduo da amostra: a geração de resíduos foi aferida com os dados obtidos nas etapas anteriores, e consistiu na soma do peso da quantificação de material desperdiçado durante o transporte para execução do serviço, da quantificação de material desperdiçado durante a execução da amostra e da quantificação de material que permaneceu no local onde foi transportado/acondicionado.

As quantidades de materiais foram obtidas por meio de quantificação em projeto arquitetônico, contemplando a área total de paredes à serem revestidas com argamassa, chamada de emboço de camada única.

Na coleta in loco, identificou-se a geração de resíduo da amostra, em kg, para uma amostra de serviço executada em m², na quantificação em projeto o resultado também é em m² de revestimento, empregando regra de três, definiu-se a quantidade total de resíduo de concreto em kg.

Os resíduos foram classificados de maneira visual, conforme a Resolução nº 307 (CONAMA, 2002), alterada pelas Resoluções nº 348 (CONAMA, 2004) e 431 (CONAMA, 2011).

Com as etapas de quantificação in loco e aplicação da metodologia, com o levantamento da quantidade total de cada serviço para cada obra e, com base nos projetos arquitetônicos e estruturais, levando-se em consideração a unidade de medida de cada serviço acompanhado, obteve-se a quantidade total de resíduo de cada serviço em unidade de massa (kg). Posteriormente, dividiu-se esse resultado pela área da edificação, resultando em uma taxa média de RCC em kg/m² para cada serviço de uma obra.

Para obter a taxa de RCC total de cada serviço, calculou-se a média aritmética das três amostras. E para a obtenção da taxa de RCC média para edificações unifamiliares realizou-se a soma das taxas de cada serviço, determinando assim uma única taxa em kg/m².

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Conforme o questionário sobre RCC aplicado às empresas e profissionais do ramo de construção civil, localizados no município de Joaçaba/SC, as etapas que mais geram resíduos em obras de residências unifamiliares são: (a) formas (incluindo desforma); (b) alvenaria; (c) emboço camada única. A Tabela 1 apresenta a quantificação dos resíduos gerados na execução do serviço acompanhados.

Tabela 1. Quantificação de resíduos gerados na execução de serviços

| Serviço | Elemento | Obra | Taxa RCC (kg/m²) | Taxa média RCC (kg/m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Forma | Pilares | 1 | A | 0,017 | 1,026 |
|  |  | 2 |  | 3,02 |  |
|  |  | 3 | G | 0,04 |  |
|  | Viga | 1 | A | 0,065 | 0,87 |
|  |  | 2 |  | 1,06 |  |
|  |  | 3 | G | 1,49 |  |
| Bloco cerâmico | Sem abertura | 1 | F | 0,57 | 0,29 |
|  |  | 2 | E | 0,28 |  |
|  |  | 3 | H | 0,008 |  |
|  | Com abertura | 1 | A | 1,678 | 0,56 |
|  |  | 2 | F | 0 |  |
|  |  | 3 |  | 0 |  |
| Argamassa assentamento | Sem abertura | 1 | E | 0,59 | 0,61 |
|  |  | 2 | F | 0,83 |  |
|  |  | 3 | H | 0,41 |  |
|  | Com abertura | 1 | A | 0,83 | 1,25 |
|  |  | 2 | F | 1,44 |  |
|  |  | 3 |  | 1,47 |  |
| Argamassa de revestimento | Sem abertura | 1 | D | 1,65 | 10,50 |
|  |  | 2 |  | 5,44 |  |
|  |  | 3 | F | 24,42 |  |
|  | Com abertura | 1 | B | 1,07 | 3,20 |
|  |  | 2 |  | 2,06 |  |
|  |  | 3 | C | 6,48 |  |

A partir das amostras coletadas para pilares é possível concluir que, se forem seguidas as recomendações bibliográficas durante a execução das formas, principalmente no que diz respeito a utilização de prego cabeça dupla e desmoldante, e se mantidas as dimensões dos pilares constantes ao longo dos pavimentos, é possível alcançar uma redução de 98% no desperdício da madeira, comparando as amostras dos pilares 1 e 3 com o pilar 2. Para as vigas, afirma-se que a diferença mais significativa está relacionada a utilização de madeira nova ou de reaproveitamento e ao método executivo. A qualidade da madeira também não teve influência na geração de resíduos, sendo que todas as obras utilizavam madeira de segunda categoria. Por fim, a taxa obtida para formas foi de 1,90 kg/m², sendo 1,026 kg/m² relacionado aos pilares e 0,87 kg/m² a taxa gerada para as vigas.

Para a execução da alvenaria os tijolos estavam acondicionados em pallets, sem a existência de meio bloco, e foram assentados à cutelo. Em todas as obras verificou-se a existência de juntas de assentamento horizontais e verticais, bem como a utilização de tijolos de 6 furos, em algumas obras, e de 9 furos, em outras. Em relação aos resíduos gerados pelo serviço de alvenaria, verificou-se que a argamassa de assentamento foi gerada em maior quantidade. Nas amostras com abertura, a geração foi maior, tanto para blocos cerâmicos quanto para argamassa. Para as amostras sem aberturas, a diferença na geração de resíduos está relacionada ao tipo do bloco utilizado e ao método utilizado para realizar os recortes destes, sendo que na Obra E foi utilizado bloco cerâmico com 6 furos e executou-se os recortes com auxílio da serra circular e talhadeira, fazendo com que o material se quebrasse devido a sua fragilidade. A taxa média obtida para resíduos de bloco cerâmico em superfícies com abertura foi de 0,56 kg/m², enquanto para superfícies sem abertura foi de 0,29 kg/m². A elaboração de um projeto de paginação dos blocos, principalmente em superfícies com abertura, bem como a compra de meio tijolo e o emprego de técnicas adequadas quando necessário cortar o bloco, são fatores que contribuem para que a taxa de geração deste resíduo diminua.

É possível notar que a geração de resíduos de argamassa de assentamento em paredes com abertura é aproximadamente o dobro maior do que a geração do mesmo resíduo na execução de paredes sem abertura. Outros fatores que influenciaram as maiores taxas são o desperdício de argamassa durante o transporte, e ainda, o fato de os profissionais colocarem argamassa em excesso nas juntas horizontais ocasionando resíduos sobre a lona. A taxa média de geração de resíduos de argamassa de assentamento trata-se de 0,61 kg/m² para paredes sem abertura e 1,25 kg/m² para paredes com abertura.

Na quantificação do resíduo de revestimento, a maior diferença notada diz respeito ao período do dia em que a amostra foi executada. Tanto para superfícies sem abertura, quanto para superfícies com abertura, as amostras que foram executadas logo no início do turno, seja pela manhã, ou após o meio dia, tiveram menor geração de resíduos, uma vez que estes, que caíam sobre a lona foram coletados pelo profissional e reutilizados em outros serviços. Verificou-se ainda que, a diferença na geração de resíduos de emboço está relacionada à mão de obra. Nota-se que, se respeitado o tempo para o sarrafeamento da argamassa conforme recomenda as bibliografias antes de fazer a regularização da superfície revestida, é possível alcançar uma redução de aproximadamente 80% na geração desses resíduos.  Nas obras analisadas, foram executadas apenas taliscas antes da superfície ser revestida. Acredita-se que, se executada as mestras conforme recomendado por normas e bibliografias, a geração de resíduo pode ser reduzida uma vez que, as mestras servirão como base para garantir a espessura do revestimento, evitando o lançamento de material em excesso. A taxa média de geração de resíduos de argamassa de revestimentos trata-se de 10,50 kg/m² para paredes sem abertura e 3,20 kg/m² para paredes com abertura.

Verificou-se que os resíduos gerados nas obras de residências unifamiliares no município de Joaçaba/SC tratam-se, em sua maioria de resíduos de Classe A e B. Foram identificados solos, provenientes da terraplenagem, tijolos, blocos, concreto e argamassa, bem como plásticos, papelão e madeira. Ressalta-se que os resíduos classificados são os que foram gerados nas etapas em que a obra se encontrava no momento da visita in loco

A taxa de geração de RCC para residências unifamiliares no município de Joaçaba/SC, para os resíduos quantificados, trata-se de 18,31 kg/m². Nota-se que 75% da taxa de RCC é composta por resíduo de argamassa de revestimento, tratando-se de 13,70 kg/m², em segundo lugar com 2,71 kg/m² estão os resíduos de alvenaria e os resíduos de formas referem-se à 1,90 kg/m², diferente da resposta obtida através do questionário aplicado aos profissionais da área, onde a maioria citou tijolo como o resíduo mais gerado. Possivelmente pelo fato de que o tijolo é um resíduo mais volumoso do que a argamassa, aparentando, muitas vezes, maior quantidade.

CONCLUSÃO

O desenvolvimento deste trabalho possibilitou uma análise de como é a gestão dos resíduos sólidos de construção civil no município de Joaçaba/SC. Além disso, também permitiu a classificação e quantificação desses resíduos por meio de visitas a diversas obras residenciais.

Foi possível concluir que aproximadamente 90% dos resíduos quantificados pertencem à Classe A e cerca de 10% enquadram-se na Classe B da Resolução nº 307 (CONAMA, 2002).

Concluiu-se ainda que, a taxa média de geração dos resíduos quantificados é igual a 18,31 kg/m² sendo que o resíduo gerado em maior quantidade foi a argamassa de revestimento, indicando 13,70 kg/m². Notou-se que, se as técnicas de execução utilizadas nas obras seguissem as bibliografias e a mão de obra fosse qualificada, a quantidade gerada de resíduos poderia ser menor.

Por fim, afirma-se que a forma como os resíduos de construção civil são tratados, tanto no canteiro de obras, como fora da obra, e destinados, não está de acordo com as legislações vigentes, pois a falta de triagem e acondicionamento desses resíduos por classe, causa contaminação e impossibilita a sua reciclagem.

AGRADECIMENTOS

A Secretaria de Educação do Estado de Santa Catarina pela concessão de bolsa de pesquisa ao terceiro autor.

REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE EMPRESAS DE LIMPEZA PÚBLICA E RESÍDUOS ESPECIAIS. Panorama dos Resíduos Sólidos no Brasil 2018/2019. São Paulo: ABRELPE, 2019.

CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE. Resolução n. 307, de 05 de julho de 2002 Estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 17 de jul. de 2002. Disponível em: <https://www.mma.gov.br/estruturas/a3p/_arquivos/36_09102008030504.pdf>. Acesso em: 25 abr. 2020.

______. Resolução n. 469, de 29 de julho de 2015. Altera a Resolução n. 307, de 05 de julho de 2007, que estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30 de jul. de 2015. Disponível em: <http://www2.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=714>. Acesso em: 25 abr. 2020.

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA. Panorama das cidades. Rio de janeiro, 2017.

NAGALLI, André. Gerenciamento de resíduos sólidos na construção civil. 1. ed. São Paulo: Oficina de Textos, 2014.

Resolução Conama nº 348, de 05 de agosto de 2004. Altera a Resolução nº 307/02, inciso IV do art 3°, incluindo o amianto na classe de resíduos perigoso . Diário Oficial da União. Brasília: Imprensa Nacional, 2004.

Resolução Conama nº 431, de 24 de maio de 2011. Altera a Resolução nº 307/02, art 3°, estabelecendo nova classificação para o gesso. Diário Oficial da União. Brasília: Imprensa Nacional, 2011.