SISTEMA BIELA-MANIVELA E SUPERVISÃO DE DADOS USANDO ARDUINO

ANTHONY G. P. BATISTA1, DIODATO F. DAS N. NETO2, JONAS B. SOUSA3, GERONIMO B. ALEXANDRE4 e LEONARDO P. DE L. SILVA5

1Graduando em Engenharia de Controle e Automação, IFPB-CZ, anthony.guimel@academico.ifpb.edu.br;

2Graduando em Engenharia de Controle e Automação, IFPB-CZ, diodato.neto@academico.ifpb.edu.br;

3Graduando em Engenharia de Controle e Automação, IFPB-CZ, sousa.jonas@academico.ifpb.edu.br;

4Me. em Engenharia Elétrica, Prof. EBTT, IFPB, Campus Cajazeiras, geronimo.alexandre@ifpb.edu.br;

5Me. em Engenharia Mecânica, Prof. EBTT, IFPB, Campus Cajazeiras, lucena.leonardo@ifpb.edu.br;

Apresentado no

Congresso Técnico Científico da Engenharia e da Agronomia – CONTECC

08 a 11 de agosto de 2023

RESUMO: O objetivo do trabalho é propor e validar um sistema biela-manivela em escala laboratorial com monitoramento da velocidade de rotação. A solução é dividida em duas partes, o hardware, composto pelo microcontrolador Arduino, o sensor de velocidade e os atuadores elétricos; e o software de supervisão local por meio do serial monitor da IDE Arduino. A metodologia usada foi: (a) projeto e montagem estrutural e elétrica, (b) instrumentação do protótipo, (c) programação da lógica de acionamento em linguagem C, (d) testes experimentais do produto didático. A arquitetura mostrou-se confiável e eficiente na aquisição e na apresentação dos dados mensurados com taxa de latência de 2 segundos durante os ensaios.

PALAVRAS-CHAVE: Protótipo, instrumentação, sistema mecânico, modelagem dinâmica.

SYSTEM CRANK ROD AND DATA SUPERVISION USING ARDUINO

ABSTRACT: The objective of this paper is to propose and validate a connecting rod-crank system on a laboratory scale with rotation speed monitoring. The solution is divided into two parts, the hardware, composed of the Arduino microcontroller, the speed sensor and the electric actuators; and the local supervision software through the serial monitor of the Arduino IDE. The methodology used was: (a) structural and electrical design and assembly, (b) instrumentation of the prototype, (c) programming of the drive logic in C language, (d) experimental tests of the didactic product. The architecture proved to be reliable and efficient in the acquisition and presentation of data measured with a latency rate of 2 seconds during the tests.

KEYWORDS: Prototype, instrumentation, mechanical system, dynamic modeling.

INTRODUÇÃO

O sistema biela-manivela é de fato um mecanismo de extrema importância na engenharia devido suas características de flexibilidade e facilidade, sendo muito utilizado como mecanismo de conversão para transformar movimento de rotação em movimento linear. Atualmente, a sua maior aplicação é nos motores de combustão interna, porém pode ser utilizado em máquinas de costura a pedal e compressores (Tavares & Pinto, 2014).

Na Figura 1 é ilustrado o sistema tradicional biela-manivela usado em análises dinâmicas, esse mecanismo admite apenas movimentos planos em que a manivela gira em torno de um eixo fixo, enquanto a biela se move em um plano bidimensional com uma trajetória qualquer.

Neste contexto o objetivo do trabalho é o projeto e validação de um sistema biela-manivela didático com medição da velocidade de rotação do motor utilizando o sensor de obstáculo infravermelho KY-033 e a plataforma open-source Arduino.

Figura 1. Mecanismo tradicional biela-manivela.

Fonte: GABIÑA, JUANJO (2020).

MATERIAL E MÉTODOS

A Inicialmente foi feita a revisão bibliográfica nas seguintes plataformas acadêmicas: IEEE Explorer Digital Library, Periódico Capes e Google Acadêmico, dessa pesquisa foram escolhidos alguns artigos que servirão de base do projeto (SILVA, 2013) e (SHIMOSAKA, 2016), em seguida foi elaborado os desenhos 2D e 3D do protótipo (Figura 2) bem como a lista de material com o respectivo orçamento, na sequencia foi feita a montagem do protótipo onde foi usada uma impressora 3D para confecção da estrutura. Já na sequência foi feita as ligações elétricas do sensor e o circuito eletrônico de controle da velocidade do motor (Figura 3). Por fim foi feita a programação em linguagem C na IDE Arduino para os testes experimentais do protótipo. A supervisão da velocidade do motor é feita no Serial Monitor da IDE Arduino e o ajuste da velocidade é feita usando um potenciômetro.

Figura 2. Protótipo desenhado no software Autodesk Inventor Professional.

Figura 3. Controle de velocidade do motor por meio do potenciômetro.

Na Figura 4 e ilustrado o esquema elétrico da ligação do sensor infravermelho reflexivo de obstáculo KY-032 a placa Arduino UNO R3, este sensor possui uma distância de detecção entre 2cm até 40cm.

Figura 4. Ligação do sensor infravermelho reflexivo de obstáculo KY-032.

Na Figura 5 é ilustrada protótipo confeccionado e validado pela equipe de pesquisadores do IFPB Campus Cajazeiras.

Figura 5. (a) Vista lateral. (b) Vista superior do protótipo.

Figura 5. (c) Detalhe do potenciômetro e do TP120. (d) Detalhes do conjunto biela-manivela.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

A construção do mecanismo biela manivela foi de acordo com os resultados esperados pela literatura. Além da construção desse sistema, destaca-se também o monitoramento por meio da utilização de um sensor KY-033 (Arduino).

Ao utilizar um sensor na monitoração, é possível coletar dados em tempo real do seu desempenho. Esses dados podem ser analisados para otimizar o funcionamento do mecanismo e consequentemente, melhorá-lo em determinados parâmetros.

A Figura 6 ilustra a tela de monitoramento da velocidade do motor do sistema biela-manivela. O potenciômetro faz varia a tensão aplicada no motor CC de 0V a 12V, fazendo como o conjunto biela-manivela, varie a velocidade de 0km/h a 5,89km/h. Na Figura 7 é ilustrado os gráficos experimentais da velocidade e tempo de giro ao longo do tempo.

Figura 6. Supervisão da velocidade do motor no monitor serial.

Figura 7. Gráficos da velocidade em RPM e tempo das rotações do motor com a mecanismo.

O protótipo desenvolvido é usado como ferramenta de ensino-aprendizagem nas disciplinas de Eletrônica e sistemas de controle no curso de graduação em engenharia de controle e automação do IFPB - Campus Cajazeiras, destacamos alguns experimentos que são realizados na bancada: Modelagem matemática do processo, caracterização de sensores e atuadores, linearização da planta em um ponto de operação, projeto e sintonia de controladores PID e supervisão local / remota de dados.

O diferencial do sistema confeccionado está no baixo custo, na replicabilidade por outras instituições de ensino e na qualidade das medições fornecidas pelos supervisórios.

Além do protótipo desenvolvido, foi confeccionado um guia descrevendo o passo-passo da programação e ligação dos sensores ao microcontrolador para uso por outros alunos e /ou Instituições de Ensino, o guia está disponível na página eletrônica do Orientador do Trabalho.

CONCLUSÃO

A confecção da bancada didática é uma ferramenta que: (1) permite medições em tempo real das variáveis de decisão; (3) permite uma operação do processo confiável e econômica, minimizando paradas operacionais. O diferencial do produto está no baixo custo e na gestão operacional por meio do monitor serial do Arduino.

Como trabalhos futuros sugere-se: (a) Desenvolvimento de aplicação remota para gestão do processo; (b) sintonia e validação do controle PID de velocidade; (c) criação de um banco de dados robusto para monitorar o histórico operacional.

AGRADECIMENTOS

Ao Instituto Federal da Paraíba Campus Cajazeiras.

REFERÊNCIAS

ARDUINO. Download do IDE do Arduino. Acesso em: 06/07/2023. Disponível em: https://www.arduino.cc/en/main/software

GABIÑA, Juanjo. Cuándo y dónde se inventó el mecanismo biela-manivela. 2020. Disponible em: https://es.quora.com/Cu%C3%A1ndo-y-d%C3%B3nde-se-invent%C3%B3-el-mecanismo-biela-manivela. Acesso em: 10 jul. 2023.

SILVA, Rafael Aguera Rezeno da. Modelagem e simulação do mecanismo biela manivela e análise estrutural. 59 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Graduação em Engenharia Mecânica. Universidade Estadual Paulista, Guaratinguetá, 2013.

SHIMOSAKA, Matheus Yoo. Estudo dinâmico comparativo entre mecanismo biela-manivela e garfo escocês. 80 f. Trabalho de Conclusão de Curso - Curso de Graduação em Engenharia Mecânica. Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Pato Branco- PR, 2013.

TAVARES, Pablo Anderson & PINTO, Ney Braga Rocha. análise de movimento para um sistema biela manivela. Anais, V Simpósio Nacional de Ciência e Meio Ambiente, 2014.